## Slide 1
TRABAJO FIN DE MÁSTER
Predicción de Tiempos de Producción
mediante Aprendizaje Automático
Integración de Datos Reales y Sintéticos en
Procesos de Corte Láser y Plegado
Stephan Richter
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Máster Universitario en Ciencia de Datos (Data Science)
Notes: Buenos días/tardes. Mi nombre es Stephan Richter y voy a presentar mi Trabajo Fin de Máster titulado "Predicción de Tiempos de Producción mediante Machine Learning: Integración de Datos Reales y Sintéticos en Procesos de Corte Láser y Plegado".
Este trabajo combina mi experiencia profesional de más de 15 años en el sector de software CAD/CAM para manufactura con las técnicas de ciencia de datos aprendidas en este máster.

## Slide 2
El Desafío Industrial
¿POR QUÉ ES CRÍTICO?
La estimación precisa de tiempos determina la competitividad: planificación de recursos, presupuestos y plazos.
OBSTÁCULOS ACTUALES:
Falta de datos históricos etiquetados
Preprocesamiento CAD complejo
Procesos lentos y dependientes de expertos
Alta variabilidad entre máquinas
"La recolección y etiquetado de datos representa un obstáculo significativo para Machine Learning en la industria"
DATOS DISPONIBLES
0.89%
de artículos con tiempos registrados
216
registros
24,508
artículos totales

## Slide 3
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Es posible entrenar modelos de Machine Learning
precisos con menos del 1% de datos etiquetados?
HIPÓTESIS
Los datos sintéticos generados por software industrial pueden complementar los datos reales escasos para crear modelos predictivos viables.
📊
Datos Sintéticos
Simulación industrial
🔧
Calibración
Ajuste con datos reales
🎯
Predicción
Tiempos precisos

## Slide 4
La Solución: Enfoque Híbrido
🏭
TruTops Calculate
46,189 registros
→
⚙️
PRE-Calibración
216 datos reales
→
🤖
Entrenamiento ML
Ridge, RF, GB
→
✓
Predicción
Tiempos en seg
¿QUÉ SON LOS DATOS SINTÉTICOS?
Tiempos calculados por software industrial que simula físicamente los procesos de corte láser y plegado.
2,431 geometrías × 19 materiales = 46,189 cálculos
¿POR QUÉ FUNCIONA?
El simulador captura la física del proceso
Los datos sintéticos son consistentes
La calibración cierra el "domain gap"
Pocos datos reales escalan el entrenamiento
Innovación clave: Primera validación empírica de datos sintéticos de TruTops Calculate para predicción de tiempos

## Slide 5
Metodología: CRISP-DM Adaptado
1
Comprensión del Negocio
2
Comprensión de Datos
3
Generación Sintética ⭐ - 46,189 registros
4
Preparación de Datos + Calibración PRE/POST
5
Modelado - Ridge, Random Forest, Gradient Boost
6
Evaluación con datos de producción real
ADAPTACIONES CLAVE
Generación sintética como subfase
Validación dual: intra e inter-dominio
Calibración PRE/POST emergente
PLANIFICACIÓN
10
semanas
6
experimentos
4
notebooks
Naturaleza iterativa: Cada experimento resolvió problemas del anterior.

## Slide 6
Generación de Datos Sintéticos
🏭 TruTops Calculate (TRUMPF)
Software que simula tiempos y consumos de procesos de corte láser y plegado.
PROCESO
1. 2,431 geometrías DXF únicas
2. × 19 materiales diferentes
3. Cálculo automatizado vía Python
= 46,189 registros sintéticos
Variables Capturadas:
💡 DESCUBRIMIENTO CRÍTICO
El tiempo de setup (3 min) representaba el 66% del tiempo total, enmascarando los patrones geométricos.
Solución: Restar tiempo fijo antes del modelado.
CORRELACIÓN DOMINANTE
0.96
cutting_length predice 96% de la variabilidad del tiempo
📈 Evolución de Experimentos
Exp 1
26
Exp 3
1,023
Exp 5
2,432

## Slide 7
El Hallazgo Clave: PRE vs POST
✗
POST-Calibración
Entrena con sintéticos, ajusta después
0.494
R²
18.0s
MAE
✓
PRE-Calibración ⭐
Transforma antes del entrenamiento
0.606
R²
15.6s
MAE
+23% mejora en R² con PRE-calibración
¿POR QUÉ FUNCIONA PRE?
Modelo aprende con datos calibrados
Combina sintéticos + reales
Factor k se incorpora al aprendizaje
FACTOR DE CALIBRACIÓN
1.9×
Tiempos reales son 1.9× mayores que sintéticos
Contribución: Primera comparación sistemática de calibración sintético-real en contexto industrial

## Slide 8
Resultados: Corte Láser
MÉTRICAS GLOBALES
0.57
R² global
16.7
seg MAE
86.4%
predicciones con error menor a 30 segundos
Rendimiento por Material
8/14
R² mayor a 0.7
7s
MAE inoxidables
Mejores Materiales
1.4301-15 (Inox)
R²=0.92
MAE 3.2s
1.4301-20 (Inox)
R²=0.89
MAE 6.8s
St37-20
R²=0.85
MAE 11.2s
Comparativa de Modelos
Ridge - Mejor
Random Forest
Gradient Boost
Insight: Datos sintéticos demasiado limpios - modelos simples generalizan mejor.

## Slide 9
Arquitectura del Sistema
FASE ENTRENAMIENTO (Offline)
Sintéticos
46,189
Reales (50%)
108
↓
1. Calcular factor k = 1.9
↓
2. Transformar: ỹ = k × y_sint
↓
3. Entrenar combinado
↓
Modelos .pkl
FASE PREDICCIÓN (Online)
📄 Nueva pieza
DXF + Material + Espesor
↓
1. Extraer features (bbox_area, aspect_ratio)
↓
2. Seleccionar modelo (por material o global)
↓
3. Predecir Tiempo
↓
⏱️ Tiempo + Confianza

## Slide 10
En la Práctica: Un Ejemplo
PIEZA DE ENTRADA
Material:
St37-20
Espesor:
20 mm
Área bbox:
45,230 mm²
Aspect ratio:
1.42
→
TIEMPO PREDICHO
4.2
minutos
Setup
3.0 min
Corte
1.2 min
CONFIANZA ALTA
R² = 0.85 para St37-20
COMPARATIVA
Predicción
4.2 min
Real
4.1 min
Error
6 seg

## Slide 11
Limitaciones y Lecciones Aprendidas
✓ CORTE LÁSER - Viable
216
datos reales
0.57
R² global
16.7s
MAE
1.9×
factor calibración
86.4% predicciones con error menor a 30s
✗ PLEGADO - No viable
64
datos reales
0.27
R² global
39s
MAE
2-9×
sobreestimación
Causas: Escasez de datos, sobreestimación extrema, variables ausentes (nº pliegues)
Lección metodológica: El enfoque requiere un mínimo crítico de datos reales. Con 216 funciona; con 64 no.

## Slide 12
Impacto y Aplicaciones
💼 Propuesta de Valor para PYMES
✓
Cotizaciones rápidas sin procesamiento CAD completo
✓
Sin inversión masiva en infraestructura de datos
✓
Metodología replicable a nuevas máquinas
✓
Integrable con ERP existentes via API
CONTRIBUCIÓN A ODS
9
Industria e Innovación
12
Producción Responsable
🎯 CASOS DE USO
Presupuestos preliminares en minutos
Planificación de capacidad productiva
Optimización de secuencias de trabajo
Detección de piezas problemáticas
📦 ENTREGABLES
2,431 geometrías DXF con tiempos
4 notebooks reproducibles
Modelos serializados (.pkl)
Metodología PRE-calibración
Impacto laboral: El sistema no reemplaza trabajadores, proporciona herramientas de apoyo.

## Slide 13
Trabajo Futuro
🔬 METODOLÓGICAS
Calibración adaptativa con aprendizaje continuo
Domain adaptation (MMD, adversarial)
Modelos probabilísticos para confianza
Interpretabilidad con SHAP
📈 EXTENSIONES
Modelo de plegado con más datos
Validación multi-máquina
Estimar cutting_length desde features básicas
Integración ERP via API
🏭 VALIDACIÓN
Estudio longitudinal 6-12 meses
Comparativa con expertos
Análisis de ROI
Publicación dataset y código
Difusión prevista: Dataset sintético anonimizado + Artículo PRE vs POST + Código open source

## Slide 14
Conclusiones
1. VIABILIDAD DEMOSTRADA
Datos sintéticos de TruTops Calculate viables cuando datos reales escasos.
R² = 0.57 | MAE = 16.7s
2. PRE supera POST
Transformar datos antes del entrenamiento supera al ajuste posterior.
+23% mejora en R²
3. MODELOS SIMPLES GANAN
Ridge supera a Random Forest y Gradient Boosting en transferencia de dominio.
4. MÍNIMO CRÍTICO
Se requiere mínimo de datos reales para calibración: con 216 funciona, con 64 no.
La escasez de datos etiquetados, obstáculo frecuente en ML industrial, puede abordarse mediante integración de datos sintéticos.

## Slide 15
Gracias
Predicción de Tiempos de Producción
mediante Aprendizaje Automático
Stephan Richter
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Máster Universitario en Ciencia de Datos (Data Science)
0.89%
datos disponibles
57%
variabilidad explicada
+23%
mejora PRE-cal